## Slide 1
見守り隊
CareRoute AI
AIに家電を任せない、見守りサービス
カメラを使わず、家電の電源だけで生活リズムを見る
Azure ・ Microsoft Fabric ・ .NET 10 Blazor ・ LINE

## Slide 2
毎日の「元気かな」が、負担になる
見守る側と、見守られる側の両方に
見守る側
毎日電話するのは気が引ける。
かといって、何も知らないのは不安。
見守られる側
カメラを付けられるのは抵抗がある。
監視されている感じがする。
取れる情報を減らして、受け入れやすさを取る
映像も音声も取らない。家電の ON/OFF と消費電力だけを見る。
見られたくない人と、知りたい人。その両方が受け入れられる線を引いた
見守り隊 / CareRoute AI
2

## Slide 3
電源の履歴だけで、ここまでわかる
絶対値ではなく「いつもとの差」を見る
朝
6:00 - 9:00
照明が点いた
→
起きた
昼
9:00 - 18:00
何も動かない
→
いつもと違う
夜
0:00 - 5:00
何度も点く
→
眠れていないかも
この判定は AI ではなく、ルールベースで行う
直近14日間の推移（濃い色が今日）
しきい値ではなく、その人自身の平常と比べる
見守り隊 / CareRoute AI
3

## Slide 4
なぜ、AI が要るのか
ルールだけでは「異常」は出せても、「様子」は答えられない
ルールベースで足りる
照明が12時間点かない → 異常
深夜に3回以上点灯 → 注意
安全判定（ON/OFF の可否）
判定は速く、説明でき、外部APIに依存しない。
だからここは AI に渡していない。
ルールベースでは足りない
「今日のお母さん、どう？」
「最近ちょっと変じゃない？」
数値ではなく、言葉で返す
家族が知りたいのは閾値超えの有無ではなく、
「いつもと比べてどうか」という解釈。
AI は「言葉」に使い、「判断」には使わない — 役割を分けたから、両方を捨てずに済んだ
見守り隊 / CareRoute AI
4

## Slide 5
AI に、危険な判断をさせない
このプロジェクトで最も時間をかけた部分
「ストーブつけて」を誤解して、真夏に暖房を入れる。
高齢者の家でそれをやると、便利どころか事故になる。
1
機器を安全クラスで分ける
照明・扇風機は Safe、ヒーター類は Restricted
2
ON と OFF を非対称にする
危険機器の ON は拒否、OFF は許可
3
拒否も含めて全部記録する
成功・失敗・拒否をすべて監査ログへ
「ストーブつけて」→ 拒否。機器は停止中のまま
できないことを、できないと言う。それが家電を任せる条件だった
見守り隊 / CareRoute AI
5

## Slide 6
AI の出力は「候補」でしかない
最終判断は必ずルールベースの層を通る
「ストーブつけて」
AI
意図解析
確信度
0.85 以上?
機器は
Safe?
実行
No
確認を返す
No
拒否
すべての経路が監査ログへ集まる — 成功も、確認も、拒否も
見守り隊 / CareRoute AI
6

## Slide 7
「消す」は通す
安全性を高める方向の操作まで止めると、使い物にならない
ストーブ つけて
拒否
安全のため音声・チャットからの
操作を禁止しています。
ストーブ 消して
受理（確認あり）
消します。よろしいですか？
→「はい」で実行
拒否の理由が使う人に見えないと、ただの故障に見える。
そのため機器カードにも「安全のため、遠隔では消す操作だけできます」と表示している。
止めるのは危険を増やす操作だけ。減らす操作は通す
見守り隊 / CareRoute AI
7

## Slide 8
構成
API キーがゼロでも、dotnet run だけで全機能が動く
入力
SwitchBot Plug Mini
LINE Messaging API
アプリ
.NET 10 Blazor
App Service
蓄積
Azure SQL
Fabric Eventhouse
分析
Fabric Data Agent
OrcaRouter (LLM)
データを2系統に分けた
DeviceEvents（状態変化）と SwitchBotPlugReadings（電力テレメトリ）は、
コードを共有していない。片方の障害がもう片方を巻き込まないため。
壊れる範囲をあらかじめ決めておく。それが分離の目的
見守り隊 / CareRoute AI
8

## Slide 9
LLM コストは、設計で削る
呼ぶ回数を減らす。これが一番効く
センサー経路
5分ごとのポーリング
0 回
LLM 呼び出し
1世帯あたり 288回/日 の取得と判定。すべてルールベースなので、デバイスが増えても LLM 費用は増えない。
会話経路
家族が話しかけたときだけ
1 回
LLM 呼び出し
意図解析・要約・通知文の生成のみ。費用は「世帯数」ではなく「会話した回数」に比例する。
締切のある経路だけ、安いモデルに固定する
LINE の webhook は 8 秒で打ち切られる。自動ルータは同じプロンプトで 5.6〜51 秒とばらついたため、
この経路だけ gpt-4.1-mini に固定（実測 3〜5 秒）。他の画面は自動ルータのまま＝速さと費用を両取りする。
API キー0本でも全機能が動く — 審査でも運用でも、課金せずに試せる状態を既定にした
見守り隊 / CareRoute AI
9

## Slide 10
沈黙して壊れた
3件とも、例外は一度も投げていない
存在しないテーブルに投げ続けた
アプリ側だけ実装し、Eventhouse にテーブルを作っていなかった。
1日半、400 を返し続けて容量を焼いた。
宛先が Paused のまま、送信は成功していた
Event Hub は正常に受理し、アプリは「送信済み」を記録。
3日分のデータが静かに消えた。
3Dマスコットが一度も起動していなかった
「動いている」と報告したが、実際は初期化されていなかった。
計測方法そのものが間違っていた。
「送信成功」は「到達」ではない。届いた側を見ないと気づけない
見守り隊 / CareRoute AI
10

## Slide 11
見る人と、使う人で画面を分ける
必要な情報がまったく違うため
利用者本人が使う /one-touch 画面
高齢の利用者本人が使う画面
文字とボタンを大きくした専用画面（/one-touch）を用意。
見守る側のダッシュボードとは分けている。
家族は LINE で聞くだけ
専用アプリのインストールは不要。
「今日のお母さんどう？」と聞けば、蓄積された生活データから答える。
見る側と使う側に、同じ画面を出さない
見守り隊 / CareRoute AI
11

## Slide 12
誰が、いくら払うのか
カメラを置けなかった家庭が、そのまま顧客になる
約700万
世帯
65歳以上の一人暮らし
（内閣府 高齢社会白書）
3,000〜5,000
円 / 月
既存のセンサー型
見守りサービスの相場
0
円
新規の見守り機器
（家電はすでにある）
成立の条件は「安いこと」ではなく、「置けること」
導入の障壁を外した
カメラもマットも要らない。スマートプラグを既存の家電に挿すだけ。
「見張られる」と感じさせないから、本人が拒まない。
受け手の負担も外した
専用アプリを入れさせない。通知も操作も LINE の中で完結する。
インストール率という最大の離脱要因が、そもそも発生しない。
原価が積み上がらない
判定はルールベース、LLM は会話時のみ。
1世帯あたりの固定費が小さく、月額数百円台でも粗利が残る。
見守り隊 / CareRoute AI
12

## Slide 13
AI は会話に使い、判断には使わない
家電を任せるほど信頼していないから、任せない設計にした
681
テスト（全合格）
0
必要な API キー（デモ実行時）
3
記録した「沈黙した障害」
コード
https://github.com/monoqlo78/mimamoritai-careroute-ai
デモ動画
docs/demo/mimamoritai-demo.mp4（字幕・ナレーション入り / 3分11秒）
解説記事
https://qiita.com/monoqlo78/items/dcac9e0ee6c1d0bfe07d
安全判定を LLM の外側に置いたか、内側でお願いしたか。そこが一番の分岐点だった。
見守り隊 / CareRoute AI
13